## Slide 1: 設計仕様書
聖德・平原・土屋チーム

## Slide 2: 注意
ここの内容は，頭の中で考えたものであり，
うまくいかない可能性がある．(もはや絶対うまくいかない)
適宜仕様変更して
あと，この資料だけでは分からないと思うから聞いて

## Slide 3: 目次
ネットワーク概要
回路概要
決めごと・その他

## Slide 4: 目次
ネットワーク概要
回路概要
決めごと・その他

## Slide 5: 読む前に
ネットワークを理解する上で参考にして
学習させる時に使ったプログラム
/notebooks/kaomoji_generator_complin.ipynb
ネットワークをNumpyで書き直したもの
/tools/kmj_gen_np.py
ビット精度を検証する時に使ったプログラム
/tools/kmj_gen.py

## Slide 6: 作るもの
タイトル（仮）
「Kaomoji Generator with Autoencoder」
(タイトルに「ネットワークはMLP Mixerから着想しました」的なの入れたい)
ざっくり説明
入力：( ́ω`)ノ → 出力：( ́ω`)ノ
となるものを作りたい

## Slide 7: パラメータの定義(ネットワーク)
パラメータ名 | 値（現時点） | 説明
N | 10 | 顔文字の最大文字数
char_num | 200 | 使用できる文字種の数
emb_dim | 24 | 文字ベクトルの次元
hid_dim | 24 | 潜在ベクトルの次元

## Slide 8: ネットワーク全体図
emb_layer
(N, char_num)
( ́ω`)ノ
(N, emb_dim)
mix_layer1
mix_layer2
(emb_dim, hid_dim)
前処理
mix_layer3
dense_layer
(hid_dim, 1)
(N, hid_dim)
(N, char_num)
潜在ベクトル
comp_layer
(N, )
( ́ω`)ノ
(N, )
encoder
decoder

## Slide 9: 前処理
顔文字をOne-hotベクトルに変換
例：( ́ω`)ノ
①文字ごとに分解（全角は空白＋半角．[ ́] → [ ], [́]）
( ́ω`)ノ → [(], [ ], [́], [ω], [`], [)], [ノ]
②文字数をNに揃える
[(], [ ], [́], [ω], [`], [)], [ノ]
→ [(], [ ], [́], [ω], [`], [)], [ノ], [<PAD>], [<PAD>], [<PAD>]

## Slide 10: 前処理（続き）
③使用できる文字のリスト(char_list)に照らし合わせて番号付け
char_list = [<PAD>], [<UNK>], [(], [’], [⌒], [)], ・・・
例えば，[(]は0から始めて2番目なので「2」
[(], [ ], [́], [ω], [`], [)], [ノ], [<PAD>], [<PAD>], [<PAD>]
→ [2, 7, 26, 8, 52, 5, 33, 0, 0, 0]
④番号の要素が1のOne-hotベクトル化．最終的に(N, char_num)行列
「2」→ [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ･･･]
「7」→ [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ･･･]

## Slide 11: emb_layer
One-hot行列と重みの行列積．バイアス無し
One-hot行列
(N, char_num)
W_emb
(char_num, emb_dim)
output
(N, emb_dim)
・
=

## Slide 12: mix_layer1
入力を転置，行ベクトル毎に行列積+バイアス，合体，tanh
※一部「_dim」省略
xW+bの処理：行ベクトル x ごとに異なる重みとバイアスを用いる（0 ≦ i < emb_dim）
x[i] (1, N)
input
(N, emb_dim)
転置
W_1[i]
(N, hid_dim)
b_1[i]
(1, hid_dim)
xW+b
xW+b
xW+b
xW+b
(emb, hid)
output
(emb, hid)
(emb_dim, N)
tanh
活性化関数
+
・
y[i] (1, hid_dim)
=

## Slide 13: mix_layer2
パラメータ以外mix_layer1と同様
※一部「_dim」省略
xW+bの処理：行ベクトル x ごとに異なる重みとバイアスを用いる（0 ≦ i < hid_dim）
x[i] (1, emb)
input
(emb, hid)
転置
W_2[i]
(emb_dim, 1)
b_2[i]
(1, 1)
xW+b
xW+b
xW+b
xW+b
(hid_dim, 1)
output
(hid_dim, 1)
(hid_dim, emb_dim)
tanh
活性化関数
+
・
y[i] (1, 1)
=

## Slide 14: mix_layer3
同様だが，入力がベクトルなので同じ値を用いる
※一部「_dim」省略．重みは(バイアスも)「decoder_W_1」．ここではW_3と書いている
xW+bの処理：ベクトル x に対し，複数の重みとバイアスを用いて行列にする（0 ≦ i < N）
x (1, hid)
input
(hid_dim, 1)
転置
W_3[i]
(hid, hid)
b_3[i]
(1, hid_dim)
xW+b
xW+b
xW+b
xW+b
(N, hid_dim)
output
(N, hid_dim)
tanh
活性化関数
+
・
y[i] (1, hid_dim)
=
(1, hid_dim)

## Slide 15: dense_layer
b_out
(N, char_num)
入力に行列積+バイアス．バイアスも2次元
input
(N, hid_dim)
W_out
(hid_dim, char_num)
output
(N, char_num)
・
=
+

## Slide 16: comp_layer
行ベクトルの最大値の番号を取得
例えば，[0.1, 0.2, 5.0, -1.0, ･･･] で最大値が 5.0 だとすると，
5.0 は2番目だから「2」
char_list(前述)と比較して，文字を選択する．
「2」→「(」
これを，N回繰り返すと結果的に，
(N, char_num) → (N, ) → ( ́Д`)ノ となる(全く同じのはなかなかできない)

## Slide 17: 目次
ネットワーク概要
回路概要
決めごと・その他

## Slide 18: 回路全体図
AXI-Stream
Controller
(Input)
emb_layer
mix_layer
dense_layer
AXI-Stream
Controller
(Output)
state
machine
AXI-LITE
Controller
PS
PS
PS
comp_layer

## Slide 19: パラメータの定義(FPGA)
パラメータ名 | 値（現時点） | 説明
`N | 10 | 顔文字の最大文字数
`CHAR_NUM | 200 | 使用できる文字種の数
`EMB_DIM | 24 | 文字ベクトルの次元
`HID_DIM | 24 | 潜在ベクトルの次元
`I_LEN | 6 | 数値の整数部のビット数
`F_LEN | 10 | 数値の小数部のビット数
`N_LEN | 16 | 数値のビット数．整数部＋小数部
`STATE_LEN | 4 | ステートを表す数値のビット数
`CHAR_LEN | 8 | char_listに照らし合わせた番号のビット数

## Slide 20: AXI-LITE Controller（聖德）
AXI-LITEの通信用．回路全体の制御を行う．
属性 | タイプ | データ長 | 名前 | 内容
interface |  |  | AXI_LITE | AXI-LITEのインターフェース色々
内部 | reg | [31:0] | slv_reg0 | rst_n, run, set の制御
 | reg | [31:0] | slv_reg1 | modeの制御
output | wire |  | clk | クロック信号
 | wire |  | rst_n | リセット信号．負論理(0の時にリセット)
 | wire |  | run | 開始信号
 | wire |  | set | ステートをセットする信号
 | wire | [1:0] | mode | 生成モード信号(後述)
 | reg | [`STATE_LEN-1:0] | set_state | セットするステート

## Slide 21: AXI-Stream Controller(input)（聖德）
AXI-Streamの通信用．内部FIFOでデータを受信．
属性 | タイプ | データ長 | 名前 | 内容
interface |  |  | AXI_STREAM | AXI-STREAMのインターフェース色々
output | reg | [`N*`CHAR_LEN-1:0] | q | 出力データ

## Slide 22: AXI-Stream Controller(output)（聖德）
AXI-Streamの通信用．内部FIFOでデータを送信．
属性 | タイプ | データ長 | 名前 | 内容
interface |  |  | AXI_STREAM | AXI-STREAMのインターフェース色々
input | wire | [`N*`CHAR_LEN-1:0] | d | 入力データ

## Slide 23: state machine（聖德）
ステートマシン．
属性 | タイプ | データ長 | 名前 | 内容
input | wire |  | clk | クロック信号
 | wire |  | rst_n | リセット信号．負論理(0の時にリセット)
 | wire |  | run | 開始信号
 | wire |  | set | ステートをセットする信号
 | wire | [`STATE_LEN-1:0] | d | セットするステート
output | reg | [`STATE_LEN-1:0] | q | 現在のステート

## Slide 24: state machine（聖德）
ステートの種類．
名前 | 値 | 内容
`IDLE | 0000 | アイドル．何もしない
`RECV | 0001 | FIFOからデータを取り出す
`EMB | 0010 | emb_layerの計算
`MIX1 | 0011 | mix_layer1の計算
`MIX2 | 0100 | mix_layer1の計算
`MIX3 | 0101 | mix_layer1の計算
`DENS | 0110 | dense_layerの計算
`COMP | 0111 | comp_layerの計算
`SEND | 1000 | FIFOにデータを格納

## Slide 25: emb_layer（土屋）
emb_layerの計算を行う．
計算は行列積だがOne-hotなので重みを取り出すだけで良い
属性 | タイプ | データ長 | 名前 | 内容
input | wire |  | clk | クロック信号
 | wire |  | rst_n | リセット信号．負論理(0の時にリセット)
 | wire |  | run | 開始信号
 | wire | [`N*`CHAR_LEN-1:0] | d | 入力データ
ouput | reg |  | valid | 終了信号
 | reg | [`N*`EMB_DIM*N_LEN-1:0] | q | 出力データ

## Slide 26: mix_layer（平原）
mix_layerの計算を行う
入出力の形状は層によって変わるが，最大値`HID_DIMに合わせた
属性 | タイプ | データ長 | 名前 | 内容
input | wire |  | clk | クロック信号
 | wire |  | rst_n | リセット信号．負論理(0の時にリセット)
 | wire |  | run | 開始信号
 | wire | [`STATE_LEN-1:0] | state | 現在のステート
 | wire | [`HID_DIM*`HID_DIM*`N_LEN-1:0] | d | 入力データ
ouput | reg |  | valid | 終了信号
 | reg | [`HID_DIM*`HID_DIM*`N_LEN-1:0] | q | 出力データ

## Slide 27: dense_layer（土屋）
dense_layerの計算を行う
行列積+バイアス．
属性 | タイプ | データ長 | 名前 | 内容
input | wire |  | clk | クロック信号
 | wire |  | rst_n | リセット信号．負論理(0の時にリセット)
 | wire |  | run | 開始信号
 | wire | [`N*`HID_DIM*`N_LEN-1:0] | d | 入力データ
ouput | reg |  | valid | 終了信号
 | reg | [`N*`CHAR_NUM*`N_LEN-1:0] | q | 出力データ

## Slide 28: comp_layer（聖德）
comp_layerの計算を行う
行ベクトルの最大値の番号を取得し，整数値を出力
属性 | タイプ | データ長 | 名前 | 内容
input | wire |  | clk | クロック信号
 | wire |  | rst_n | リセット信号．負論理(0の時にリセット)
 | wire |  | run | 開始信号
 | wire | [`N*`CHAR_NUM*`N_LEN-1:0] | d | 入力データ
ouput | reg |  | valid | 終了信号
 | reg | [`N*`CHAR_LEN-1:0] | q | 出力データ

## Slide 29: modeについて
以下の4つのモードで動作させたい
順伝播（まずはこれだけ実装）
顔文字を入力，同じ顔文字を出力
類似生成
顔文字を入力，潜在ベクトルに乱数を加え，入力と似ている顔文字を出力
新規生成
入力は無し．潜在ベクトルを乱数で生成し，存在しない顔文字を出力
合体
2つの顔文字を入力，潜在ベクトルを足し合わせ，新たな顔文字を出力

## Slide 30: 目次
ネットワーク概要
回路概要
決めごと・その他

## Slide 31: 行列とデータ順
入出力時に行列は1次元になるので要素の順番を決める
2×3行列→6次元ベクトル
0 | 1 | 2
3 | 4 | 5
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

## Slide 32: フォルダ構造の統一
フォルダ名や保存先を合わせましょう
名前 | 内容
data | データセットやパラメータファイル
include | Verilogの定数とかをインクルードして使う
notebooks | 機械学習用プログラム
pdf | この資料とか
src | Verilogソースコード
tb | Verilogテストベンチ
tools | 固定小数点変換とかのその他プログラム
各自でフォルダ作らずに
1回ブランチを作り直した方が
楽かもしれない

## Slide 33: Verilogのコメント
Verilogは「//」でコメントアウトできる．
Vivadoのエディタは日本語がShift-JIS(多分)で，他のエディタは大抵UTF-8だから，日本語は文字化けする(2020.1時点)
なので，コメントは英語で書きましょう
（ローマ字でも良いよ）

## Slide 34: コードを書いていく上で
各自専用のブランチにプッシュする
↓
聖德が確認してメインブランチにマージする
って感じでやるからメインブランチにプッシュしないでね
ここまで読んだら，あとは手を動かすのみ！